重庆大学VPN接入使用说明(Windows XP)

VPN服务器地址请配置域名：vpn.cqu.edu.cn

可登陆http://user.cqu.edu.cn页面修改VPN帐号密码。

注意：新建一个VPN连接后，“属性-安全-要求数据加密”这个选项不要打勾。

详细设置图示如下：

1、打开[控制面版]，然后打开[网络连接]，创建一个新的连接，按“下一步”。

2、选择“连接到我的工作场所的网络”，按“下一步”。

3、选择“虚拟专用网络连接”，按“下一步”。

4、输入连接名称，随意填写一个名字，按“下一步”。

5、选择“不拨初始连接”，当然用ADSL、PPPOE的用户也可选择“自动拨此初始连接”，按“下一步”。

6、正确输入重庆大学VPN服务器域名vpn.cqu.edu.cn，按“下一步”，然后确定。

7、打开新建的VPN连接，按“属性”。

8、按[安全]选项卡，把选项“要求数据加密（没有就断开）”的钩去掉，按[确定]。

9、输入正确的用户名和密码连接即可。

10、可登录http://202.202.0.180/9.htm修改VPN用户密码。

11、如果按以上PPTP配置方式不能正常连接VPN服务器，可手动配置L2TP连接方式：选项卡[网络]—[VPN类型]—“L2TP IPSec VPN”。

须修改如下注册表键值然后重启电脑：[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Parameters]，设置DWORD值Prohibitipsec为1。

或者建一个脚本文件（.reg或.bat）运行，内容如下三行：

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Parameters]

"Prohibitipsec"=dword:00000001